Транспортирование и хранение

Транспортирование допускается любым видом транспорта, с защитой упакованного груза от попадания атмосферных осадков.

Хранение должно производиться в транспортной таре или без неё, но в упаковке. Не допускается в местах хранения присутствие кислотных и других паров, вредно действующих на материалы и упаковку.

Свидетельство о приёмке

Наименование изделия                                                         ДА-01

Заводской номер ______________________________________

Изделие соответствует ТУ 6652-001-18336189-98 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска _________________________________________

М.П.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи _________________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. 516-05-75, 513-24-10

Монтажная служба: т/ф. 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

Аудиодомофон ДА-01

# ПАСПОРТ

г. Королёв

Назначение

Блок вызова аудиодомофона ДА-01 относится к системам ограничения доступа и предназначен для установки в жилых домах, офисах, административных зданиях с абонентскими устройствами типа ТК-01, УКП-8-12, LM-UKT.

Домофонная система предназначена для работы в следующих условиях:

- температура воздуха от –40 ºС до +50 ºС

- относительная влажность до 96 % при 25 ºС

Основные технические характеристики

Напряжение питания, нестабилизированное, В                15…18 Ток потребления в режиме разговора, не более, А               0,25 Количество абонентов                                                                   1 Габаритные размеры, не более, мм                              95×60×30 Масса, не более, кг                                                                     0,3

Функциональные возможности

- Вызов абонента

- Дуплексная связь посетитель-абонент

- Разблокирование электрозамка от абонентского устройства

- Звуковое подтверждение вызова и разблокирования замка

Комплект поставки

Блок вызова ДА-01                                                                  1 шт. Крепёж                                                                                1 компл. Паспорт                                                                                    1 экз. Упаковочная тара                                                                   1 кор.

Меры безопасности

При работающей системе в блоке вызова аудиодомофона опасных для жизни напряжений нет!

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

Порядок установки

Перед монтажом домофона, необходимо изучить схемы соединений (рис. 1 и 2).

Блок вызова

ДА-01

1  2  3  4  5  6  7                              +

АУ

–

+18 В

GND

KEY

кнопка                                             Электромагнитный

выхода                                             замок с платой упр.

GND   –          +

GND    +12 В

Рис. 1. Схема подключения с электромагнитным замком

Блок вызова

ДА-01

1  2  3  4  5  6  7                              +

АУ

–

+18 В

GND

кнопка                                   –

GND                          выхода                                       Электромеханический

замок

+12 В                                                                        +

Рис. 2. Схема подключения с электромеханическим замком

Провод № 1 в шлейфе отмечен красным цветом.