Пример. Необходимо установить абоненту 1 средний уровень громкости вызывного сигнала, а абоненту 3 – самый тихий.

1. Войдите в режим программирования уровня громкости вызывного сигнала, одновременно нажимая и удерживая 15 сек. кнопки №2 и №4. Светодиод на передней панели начнёт мигать красным цветом.

2. Введите пароль, последовательно нажимая кнопки №4, №3, №2, №1. Светодиод начнёт мигать зелёным цветом.

3. Нажмите кнопку №1. Установите для этой линии средний уровень громкости вызывного сигнала, для этого нажмите кнопку №3. При этом информация заносится в память домофона.

4. Нажмите кнопку №3. Установите для этой линии минимальный уровень громкости вызывного сигнала, для этого нажмите кнопку №4.

5. Выйдите из режима программирования, нажав два раза подряд кнопку №1.

#### Изменение пароля программирования

Отключите питание домофона. Нажмите одновременно две кнопки – №1 и №2. Удерживая их, подайте питание на домофон. Светодиод начнёт мигать. Введите новый пароль, для этого последовательно нажмите на кнопки в той последовательности, в которой их будут нажимать в режиме программирования (например 3142). После нажатия четвёртой по счёту кнопки автоматически происходит выход из режима программирования и переход в режим ожидания.

#### Транспортирование и хранение

Транспортирование допускается любым видом транспорта, с защитой упакованного груза от попадания атмосферных осадков.

Хранение должно производиться в транспортной таре или без неё, но в упаковке. Не допускается в местах хранения присутствие кислотных и других паров, вредно действующих на материалы и упаковку.

Свидетельство о приёмке

Наименование изделия                                                                                                   ДА-04

Заводской номер ___________________________________________________________

Изделие соответствует ТУ 6652-001-18336189-2011 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________________________________________________

М.П.

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи ______________________________________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. 516-05-75, 513-24-10

Монтажная служба: т/ф. 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

Аудиодомофон ДА-04

###### ПАСПОРТ

##### И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Королёв

## Назначение

Блок вызова аудиодомофона ДА-04 относится к системам ограничения доступа и предназначен для установки в жилых домах, офисах, административных зданиях с абонентскими устройствами типа ТК-01, УКП-8-12, LM-UKT.

Домофонная система предназначена для работы в следующих условиях:

- температура воздуха от –40 °С до +50 °С;

- относительная влажность до 96 % при 25 °С.

## Основные технические характеристики

Напряжение питания, нестабилизированное, В                                                                  18 Ток потребления в режиме разговора, не более, А                                                          0,25 Количество абонентов                                                                                                        1…4 Габаритные размеры, не более, мм                                                                       160×80×25 Масса, не более, кг                                                                                                                0,5

### Функциональные возможности

- Вызов абонента

- Дуплексная связь посетитель-абонент

- Разблокирование электрозамка от абонентского устройства

- Звуковое подтверждение вызова и разблокирования замка

- Программируемый уровень громкости вызывного сигнала

### Комплект поставки

Блок вызова ДА-04                                                                                                             1 шт. Крепёж                                                                                                                           1 компл. Паспорт                                                                                                                              1 экз. Упаковочная тара                                                                                                              1 кор.

### Меры безопасности

При работающей системе в блоке вызова аудиодомофона опасных для жизни напряжений нет!

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

Перед монтажом домофона необходимо изучить схемы соединений (рис. 2, 3).

Программирование уровня громкости вызывного сигнала

Для входа в режим программирования уровня громкости вызывного сигнала нажмите одновременно  кнопки - №2 и №4 (см. рис.1) и удерживайте их в течение 15 секунд. Светодиод начнёт мигать красным цветом. Введите пароль, для этого последовательно нажмите кнопки №4, №3, №2 и №1 (заводская установка). Светодиод начнёт мигать зелёным цветом. Нажмите кнопку, которая соответствует линии, где будет изменён уровень громкости вызывного сигнала. Индикация светодиода перейдёт в режим красный–зелёный. Уровень громкости вызывного сигнала устанавливается нажатием следующих кнопок: №2 – максимальный уровень громкости; №3 – средний уровень громкости; №4 – минимальный уровень громкости.

После нажатия одной из перечисленных кнопок светодиод    начнёт мигать зелёным цветом, и можно программировать другую линию.

После нажатия кнопки 1 индикация светодиода перейдёт в режим красный–зелёный.

Выход   из   режима    программирования    осуществляется

Рис.1.            двукратным нажатием кнопки №1.

# Блок вызова

# ДА-04

-                                                      –           –         –          –

АУ1   АУ2   АУ3   АУ4

-  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10                                                    +          +          +          +

+18В  -

GND  -

-                                                               GND  Электромагнитный

кн. вых.                                                замок с платой упр.

-                                                                       KEY       –          +

GND    +12В

Рис.2. Схема подключения с электромагнитным замком

# Блок вызова

# ДА-04

-                                                      –           –         –          –

АУ1   АУ2   АУ3   АУ4

-  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10                                                    +          +          +          +

+18В  -

GND  -

-

-

-                    +  Электромеханический

- кн.вых.                                         замок

–

+12В

GND

Рис.3. Схема подключения с электромеханическим замком

Провод №1 в шлейфе отмечен красным цветом.

# Text boxes

4

3

2

1