Рис. 4 Схема подключения системы с видеомониторами HYUNDAI.

(Вариант с двумя блоками вызова ДВА-01).

Транспортирование и хранение

Транспортирование допускается любым видом транспорта, с защитой упакованного груза от попадания атмосферных осадков.

Хранение должно производиться в транспортной таре или без неё, но в упаковке. Не допускается в местах хранения присутствие кислотных и других паров, вредно действующих на материалы и упаковку.

Свидетельство о приёмке

Наименование изделия                                                                            ДВА-01

Заводской номер _________________________________________________

Изделие соответствует ТУ 6652-001-18336189-98 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________________________________

М.П.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи____________________________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. 516-05-75, 513-24-10

Монтажная служба: т/ф. 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

Видеодомофон ДВА-01

# ПАСПОРТ

г. Королёв

Назначение

Блок вызова видеодомофона ДВА-01 относится к системам ограничения доступа и предназначен для установки в жилых домах, офисах, административных зданиях с 4-х проводными абонентскими устройствами:

-  Hyundai (HA-150E, HA-200-300);

-  Kocom (KVM-604);

-  Commax (DPV-4HP, DPV-4MT).

Домофонная система предназначена для работы в следующих условиях:

-  температура воздуха от -40 °С до +50 °С;

-  относительная влажность до 96 % при 25 °С.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, от монитора, В                                                             12

Ток потребления в режиме разговора, не более, А                                    0,25

Количество абонентов                                                                                        1

Угол обзора видеокамеры                                                                    74°г×52°в

Объектив PINHOLE                                                                                 f=3,7 мм

ПЗС матрица, ч/б                                                                                            1/3”

Габаритные размеры, не более, мм                                                    95×60×30

Масса, не более, кг                                                                                          0,3

Функциональные возможности

- Вызов абонента.

- Дуплексная связь посетитель-абонент.

- Разблокировка электрозамка от абонентского устройства.

- Звуковое подтверждение вызова абонента.

- Формирование видеосигнала с изображением объекта перед блоком

вызова.

- Инфракрасная подсветка объекта наблюдения в тёмное время суток.

Комплект поставки

Блок вызова ДВА-01                                                                                     1 шт.

Крепёж                                                                                                     1 компл.

Паспорт                                                                                                        1 экз.

Упаковочная тара                                                                                       1 кор.

Меры безопасности

При работающей системе в блоке вызова видеодомофона ДВА-01 опасных для жизни напряжений нет!

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

Порядок установки

Перед монтажом системы, необходимо ознакомиться с различными вариантами подключения, рис. 1, 2, 3, 4.

Рис. 1 Схема подключения системы с видеомониторами COMMAX.

(Вариант с электромагнитным замком).

Рис. 2 Схема подключения системы с видеомониторами COMMAX.

(Вариант с электромеханическим замком).

Рис. 3 Схема подключения системы с видеомониторами KOCOM.

(Вариант с электромеханическим замком).

Провод № 1 в шлейфе отмечен красным цветом.