Транспортирование и хранение

Транспортирование допускается любым видом транспорта, с защитой упакованного груза от попадания атмосферных осадков.

Хранение должно производиться в транспортной таре, или без неё, но в упаковке. Не допускается в местах хранения присутствие кислотных и других паров, вредно действующих на материалы и упаковку.

Свидетельство о приёмке

Наименование изделия                                                                         ДВА-04С

Заводской номер _________________________________________________

Изделие соответствует ТУ 6652-001-18336189-2011 и признано годным к        эксплуатации.

Дата выпуска ____________________________________________________

М.П.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи____________________________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. 516-05-75, 513-24-10

Монтажная служба: т/ф. 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

Видеодомофон ДВА-04С

# ПАСПОРТ

г. Королёв

Назначение

Блок вызова видеодомофона ДВА-04С относится к системам ограничения доступа и предназначен для установки в жилых домах, офисах, административных зданиях с 4-х проводными абонентскими устройствами:

-  Hyundai (HA-150E, HA-200-300);

-  Kocom (KVM-604);

-  Commax (DPV-4HP, DPV-4MT).

Домофонная система предназначена для работы в следующих условиях:

-  температура воздуха от –40 до +50 °С;

-  относительная влажность до 96 % при 25 °С.

Основные технические характеристики

Напряжение питания, от монитора, В                                                             12

Ток потребления в режиме разговора, не более, А                                    0,25

Количество абонентов                                                                                        4

Угол обзора видеокамеры                                                                    74°г×52°в Объектив PINHOLE                                                                                  f=3,7мм

ПЗС матрица, ч/б                                                                                            1/3”

Габаритные размеры, не более, мм                                                  160×80×25

Масса, не более, кг                                                                                        0,35

Функциональные возможности

- Вызов абонента.

- Дуплексная связь посетитель-абонент.

- Разблокировка электрозамка от абонентского устройства.

- Звуковое подтверждение вызова абонента.

- Формирование видеосигнала с изображением объекта перед блоком

вызова.

- Инфракрасная подсветка объекта наблюдения в тёмное время суток.

Комплект поставки

Блок вызова ДВА-04С                                                                                  1 шт.

Крепёж                                                                                                     1 компл.

Паспорт                                                                                                        1 экз.

Упаковочная тара                                                                                       1 кор.

Меры безопасности

При работающей системе в блоке вызова видеодомофона ДВА-04С опасных для жизни напряжений нет!

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

Порядок установки

Перед монтажом системы, необходимо ознакомиться с различными вариантами подключения, рис. 1 и 2.

Рис. 1 Схема подключения системы с видеомониторами COMMAX ,HYUNDAI и

KOCOM.  (Вариант с электромагнитным замком).

Рис. 2 Схема подключения системы с видеомониторами COMMAX ,HYUNDAI и

KOCOM.  (Вариант с электромеханическим замком).

Провод №1 в шлейфе отмечен красным цветом.

# Text boxes

красный

красный

красный

красный

БП

красный

+

-

+12V

Электромеханический

замок

Монитор

KOCOM

KVM-604

Монитор

HYUNDAI HA-200

(COMMAX

DPV-4HP)

Монитор

HYUNDAI HA-200

(COMMAX

DPV-4HP)

Монитор

HYUNDAI HA-200

(COMMAX

DPV-4HP)

Video

Audio

GND

+12V

+12V

GND

Audio

Video

Video

Audio

GND

+12V

Audio

Video

GND

+12V

красный

красный

красный

красный

БП

красный

+

-

+12V

Кнопка

выхода

+

-

KEY

GND

Электромагнитный замок

с платой управления

Монитор

KOCOM

KVM-604

Монитор

HYUNDAI HA-200

(COMMAX

DPV-4HP)

Монитор

HYUNDAI HA-200

(COMMAX

DPV-4HP)

Монитор

HYUNDAI HA-200

(COMMAX

DPV-4HP)

Video

Audio

GND

+12V

+12V

GND

Audio

Video

Блок

вызова

ДВА-04С

Video

Audio

GND

+12V

Audio

Video

GND

+12V

Блок

вызова

ДВА-04С