#### Транспортирование и хранение

Транспортирование допускается любым видом транспорта, с защитой упакованного груза от попадания атмосферных осадков.

Хранение должно производиться в транспортной таре или без неё, но в упаковке. Не допускается в местах хранения присутствие кислотных и других паров, вредно действующих на материалы и упаковку.

Свидетельство о приёмке

Наименование изделия                                                                                                      КП-4

Изделие соответствует техническим условиям и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска  ______________________________________________________________

М.П.

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи  ______________________________________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. 516-05-75, 513-24-10

Монтажная служба: т/ф. 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

Кодовая панель КП-4

###### ПАСПОРТ

г. Королёв

## Назначение

Кодовая панель КП-4 используется в системах ограничения доступа и предназначена для установки в жилых домах, офисах, административных зданиях.

Устройство предназначено для работы в следующих условиях:

- температура воздуха от –40 °С до +50 °С;

- относительная влажность до 96 % при 25 °С.

## Основные технические характеристики

Напряжение питания, V DC                                                                                                   12 Ток потребления в дежурном режиме, A не более                                                         0,015 Усилие нажатия кнопок, Н                                                                                                  2…5 Вариант монтажа                                                                                                      накладной Габаритные размеры, мм                                                                                        125×44×10 Масса, кг не более                                                                                                               0,12

### Функциональные возможности

- Светодиодная индикация режимов работы

- Разблокирование электромагнитных и электромеханических замков

- Звуковое и световое подтверждение нажатия кнопок

- Пьезокоммутация

### Комплект поставки

Кодовая панель КП-4                                                                                                         1 шт. Паспорт                                                                                                                              1 экз. Упаковочная тара                                                                                                              1 кор.

### Меры безопасности

При работающей системе в кодовой панели опасных для жизни напряжений нет!

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

Перед монтажом панели необходимо изучить схемы соединений (рис. 2, 3).

Порядок работы

Соберите систему в соответствии с прилагаемой схемой монтажа (рис. 2 и 3) и подключите блок питания к сети. Средний светодиод начнёт светиться красным цветом.

Устройство в дежурном режиме.

Программирование

1. Вход в режим программирования

Для входа в режим программирования наберите семизначный заводской пароль 4433221 (нумерация кнопок показана на рис. 1). После набора светодиоды слева и справа начнут поочерёдно светиться зелёным цветом – устройство в режиме программирования.

Рис. 1                                      2. Выход из режима программирования

Устройство автоматически переходит в дежурный режим  через  20  сек.

или нажатием кнопки «4», но не ранее, чем через 3 сек. после проведения необходимых действий в режиме программирования.

3. Программирование кода доступа для открывания замка

Для установки кода доступа в режиме программирования нажмите кнопку «1». Светодиод слева начнёт светиться зелёным цветом.

Далее наберите комбинацию цифр (от 3 до 6 знаков) и выйдите из режима программирования. Код доступа установлен.

4. Изменение пароля для входа в режим программирования

В режиме программирования нажмите кнопку «2». Светодиод справа начнёт светиться зелёным цветом.

Наберите семизначную комбинацию цифр и выйдите из режима программирования. Новый пароль установлен.

5. Восстановление заводских установок

Отключите блок питания от сети. Замкните выводы 7 и 8. Подать питание на панель. Начнут непрерывно светиться все три светодиода.

Отключите питание панели и разомкните контакты. Заводские установки восстановлены.

+12V

1                                                            +

2   GND                                                    –      БП  12В 1А

out                                  кн. вых.

3

4

КП-4                                                                КН        Плата управления

5                                                              электромагнитным

6                                                   –         замком с таймером

+               задержки

7

8

Электромагн. замок

Рис. 1. Схема подключения с электромагнитным замком.

+12 V

1                                                        +

2   GND                                                 –       БП  12В 1А

3

4

КП-4

5                        кн. вых.                             Электромеханический

6                                                                       замок

7

8

Рис. 2. Схема подключения с электромеханическим замком.

Провод №1 в шлейфе отмечен красным цветом.

# Text boxes

4

3

2

1