### НАЗНАЧЕНИЕ

#### Электромагнитный замок серии TKL-500 предназначен для работы в системах ограничения доступа в следующих условиях:

- температура воздуха –40…+50 ºС;

- относительная влажность от 50 до 96% при 25 ºС

Питание осуществляется напряжением постоянного  тока +12В.

###### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемый ток, не более, А                                              0,7 Потребляемая мощность, не более Вт                                   8,4 Усилие удержания, не менее кг                                             480 Остаточная намагниченность                                                    0 Габаритные размеры, мм                                           285×80×50 Масса (в полной комплектации), кг                                       5,3

###### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Электромагнитный замок                                                    1 шт. Уголок                                                                                   1 шт. Якорь                                                                                     1 шт. Втулка                                                                                   1 шт. Винт фиксатора                                                                    1 шт. Винт крепления замка                                                         2 шт. Спецгайка                                                                              2 шт. Шайба-гровер                                                                       2 шт. Шайба                                                                                    1 шт. Кольцо                                                                                   1 шт. Паспорт                                                                                 1 экз. Тара                                                                                      1 кор. -

###### МОНТАЖ ЗАМКА

Перед монтажом необходимо изучить габаритно-установочные схемы (рис. 1 и 2).

Соедините электромагнитный замок 1 с уголком 3, предварительно приваренным или закреплённым на дверной раме (см. рис. 2) с помощью винтов 7 с гроверной шайбой 9 и спецгайками 8, заранее пропустив провода питания через соответствующие отверстия в уголке и корпусе замка.

При закрытой двери совместите рабочую поверхность замка с якорем 4.

Разметьте местоположение якоря 4 (см. рис. 1) относительно сердечника замка на закрытой двери.

Просверлите на двери посадочные отверстия для крепления якоря 4 и под штифт (фиксатор) якоря.

Рассверлите отверстия крепления якоря 4 с наружной стороны двери под втулку 5, пропилите паз под штифт втулки 5. Закрепите якорь 4 на двери винтом фиксатора 6 с шайбой 10, втулкой 5 и кольцом 11, обеспечив люфт якоря 4 относительно винта 6 в пределах 3 – 4 мм.

Подключите замок к сети питания.

###### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

##### Наименование изделия                                                  TKL-500

Соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-29494342-2010 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________________________________

М.П.

###### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи________________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. (495) 513-24-10

Монтажная служба: т/ф. (495) 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

# Электромагнитный замок

## TKL-500

## (без электроники)

ПАСПОРТ

г. Королёв