### НАЗНАЧЕНИЕ

#### Электронная плата контроллера TL-K2000 предназначена для управления электромагнитными и электромеханическими замками марок TKL, ML, Полис, Ming-Yang, и др., применяемых в системах ограничения доступа.

#### Принцип работы основан на идентификации ранее записанных кодов ключей в энергонезависимую память контроллера с кодом Вашего ключа. В качестве идентификаторов используются ключи DALLAS TOUCH MEMORY или  Proxy- ключи ТК-13М.

#### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Световая и звуковая индикация.

- Снятие остаточной намагниченности у электромагнитных замков.

- Защита от электрошокера.

- Программирование ключей доступа с помощью мастер-ключа.

###### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В                                                                    11-16

##### Ток  управления, А

- электромагнитного замка                                                              0,7

- электромеханического замка                                                          3

Тип используемых ключей                                             DS 1990A, ТК-13М

Количество пользовательских ключей, шт.                                     1990

Регулируемое  время открывания замка, сек.                                 1–200

Габаритные размеры, мм                                                                  35×50

##### Рабочий диапазон температур, ºС	                                             –40…+50

###### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Плата TL-K2000                                                                                 1 шт.

Паспорт                                                                                               1 экз.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КН «Выход»

жёлтый

PRP-13T

чёрный

красный

~ U пит.

С бесконтактным считывателем PROXIMITY-ключей «ТК-13М».

КН «Выход»

~ U пит.

###### С контактором ключей DALLAS TOUCH MEMORY.

###### Внимание! При работе с электромеханическим замком перемычку XP1 – удалить.

###### РЕГИСТРАЦИЯ МАСТЕР-КЛЮЧА

Подключить плату согласно схеме. Светодиод начнёт мигать красным цветом. Через 1–2 минуты индикация светодиода перейдёт в режим «красный–зелёный». Приложить ключ (DS1990A или TK-13M) к контактору ТМ или Proxi-считывателю PRP-13T в зависимости от требуемого типа мастер-ключа. Прозвучит короткий звуковой сигнал, а светодиод загорится красным цветом – мастер-ключ зарегистрирован.

Если при подаче напряжения на контроллер, светодиод переходит в режим постоянного красного свечения, это говорит о ранее зарегистрированном мастер-ключе.

В н и м а н и е !  Перерегистрация мастер-ключа невозможна    без специального оборудования. При  утере мастер-ключа необходимо обращаться на завод-изготовитель.

###### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для входа в режим программирования, приложить мастер-ключ к контактору или Proxi-считывателю. Светодиод начнёт мигать, после чего загорится зелёным цветом с одновременным непрерывным (1–2 сек) звуковым сигналом. Затем цвет светодиода изменится на оранжевый. Убрать мастер-ключ – контроллер в режиме программирования ключей доступа.

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ ДОСТУПА

В режиме программирования приложить регистрируемый ключ к контактору или Proxi-считывателю. Прозвучит один короткий звуковой сигнал, светодиод изменит цвет на красный, затем снова на оранжевый – ключ зарегистрирован. При касании контактора или считывателя ранее зарегистрированным ключом, контроллер сигнализирует двумя  короткими звуковыми сигналами – повторная запись не производится.

###### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОТКРЫВАНИЯ

###### В режиме программирования замкнуть контакты «GND» и «КН» на тре-буемое время. Разомкнуть контакты и выйти из режима программирования.

###### ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ*

###### Приложить мастер-ключ к контактору или Proxi-считывателю. Светодиод погаснет. Убрать мастер-ключ. Светодиод загорится красным цветом –  контроллер в дежурном режиме.

* – выход из режима программирования производится не ранее, чем через 10-15 секунд с момента завершения требуемой операции.

###### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

##### Наименование изделия                                                                    TL-K2000

Заводской номер _______________________________________________

Дата выпуска __________________________________________________

М.П.

###### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи __________________________________________________

М.П.

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. (495) 513-24-10

Монтажная служба: т/ф. (495) 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

# Плата управления с контроллером

## TL-К2000

ПАСПОРТ

г. Королёв

# Text boxes

XP1

К обмотке замка

XP1

К обмотке замка